## Slide 1: How Computing Works - Modern Paradigms of Architecture & System 6. Low Precision
Cong Li 李聪
计算如何运作 – 架构与系统的现代范式
6. 低精度

## Slide 2: Data Types in Computing 计算中的数据类型 (1)
Computing is operated on data types designated
计算由指定的数据类型完成
vmovupd (%rcx,%rax,8),%ymm4
…
vsubpd (%rdx,%rax,8),%ymm4,%ymm4
…
vfmadd213pd %ymm1,%ymm4,%ymm4
…
movupd (%rcx,%rax,8),%xmm3
…
subpd %xmm4,%xmm3
mulpd %xmm3,%xmm3
addpd %xmm0,%xmm3
…
Double-precision floating-point numbers
双精度浮点数

## Slide 3: Data Types in Computing 计算中的数据类型 (2)
Computing w/ Different Data Types 不同数据类型的计算
  Performed by the corresponding hardware units in the processor 由处理器内的相应硬件计算单元完成
  Potentially w/ different performance 潜在的性能差异
A Programmer Choice Here 这是一个编程者的选择

## Slide 4: Practice 6.1 实践6.1
Practice time: Feigenbaum bifurcation
calculation in single-precision data type
实践时刻：用单精度数据类型进行费根鲍姆分岔计算
Check the performance & check the results
看看性能，同时看看结果

## Slide 5: Observation 现象
Significant speed-up observed
我们看到速度变快了不少
Inconsistent numbers observed for some series
一些数列上数值不一致了
Let’s discuss further
我们来进一步讨论

## Slide 6: Look at the Instructions 看看指令 (1)
…
mulpd %xmm6, %xmm10
mulpd %xmm6, %xmm10
movapd %xmm8, %xmm6
subpd %xmm10, %xmm6
…
Some old CPUs 一些旧的CPU
2 double-precision numbers packed in operation
2个双精度数套在一起操作
Double-precision 双精度

## Slide 7: Look at the Instructions 看看指令 (1)
…
mulps %xmm5,%xmm3
mulps %xmm4,%xmm2
movaps %xmm1,%xmm4
subps %xmm2,%xmm4
…
…
mulpd %xmm6, %xmm10
mulpd %xmm6, %xmm10
movapd %xmm8, %xmm6
subpd %xmm10, %xmm6
…
Some old CPUs 一些旧的CPU
Double-precision 双精度
Single-precision 单精度
4 single-precision numbers packed in operation
4个单精度数套在一起操作

## Slide 8: Look at the Instructions 看看指令 (1)
…
mulps %xmm5,%xmm3
mulps %xmm4,%xmm2
movaps %xmm1,%xmm4
subps %xmm2,%xmm4
…
…
mulpd %xmm6, %xmm10
mulpd %xmm6, %xmm10
movapd %xmm8, %xmm6
subpd %xmm10, %xmm6
…
Some old CPUs 一些旧的CPU
Double-precision 双精度
Single-precision 单精度
Same instruction execution time, more numbers operated
相同的指令执行时间内操作更多的数据

## Slide 9: Look at the Instructions 看看指令 (2)
Vector extension, 4 double-precision numbers packed
向量拓展，4个双精度数套在一起操作
…
vmulpd %ymm2,%ymm5,%ymm2
…
vfnmadd213pd %ymm0,%ymm19,%ymm2
…
vmovupd %ymm2,(%rax,%rcx,1)
…
Double-precision 双精度
Some relatively new CPUs 一些相对较新的CPU

## Slide 10: Look at the Instructions 看看指令 (2)
…
vmulps (%rax,%rsi,4),%ymm2,%ymm16
…
vfnmadd213ps %ymm1,%ymm2,%ymm16
…
vmovups %ymm16,(%rdx,%rsi,4)
…
Vector extension, 8 single-precision numbers packed
向量拓展，8个单精度数套在一起操作
…
vmulpd %ymm2,%ymm5,%ymm2
…
vfnmadd213pd %ymm0,%ymm19,%ymm2
…
vmovupd %ymm2,(%rax,%rcx,1)
…
Some relatively new CPUs 一些相对较新的CPU
Double-precision 双精度
Single-precision 单精度

## Slide 11: Look at the Instructions 看看指令 (2)
…
vmulps (%rax,%rsi,4),%ymm2,%ymm16
…
vfnmadd213ps %ymm1,%ymm2,%ymm16
…
vmovups %ymm16,(%rdx,%rsi,4)
…
…
vmulpd %ymm2,%ymm5,%ymm2
…
vfnmadd213pd %ymm0,%ymm19,%ymm2
…
vmovupd %ymm2,(%rax,%rcx,1)
…
Some relatively new CPUs 一些相对较新的CPU
Double-precision 双精度
Single-precision 单精度
Again, same instruction execution time, more numbers operated
同样是相同的指令执行时间内操作更多的数据

## Slide 12: Floating-Point Numbers 浮点数
Floating-point numbers in form of 浮点数的形式是
Both single-precision & double-precision numbers are floating-point numbers
单精度数和双精度数都是浮点数
They’re just w/ different sizes (number of bits)
他们只是占用空间大小（位数）不同

## Slide 13: Single-Precision vs Double-Precision 单精度对双精度
Single-precision number in 4 bytes (32 bits)
单精度数占用4字节（32位）
1 bit
1位
8 bits
8位
23 bits
23位

## Slide 14: Single-Precision vs Double-Precision 单精度对双精度
Single-precision number in 4 bytes (32 bits)
单精度数占用4字节（32位）
Double-precision number in 8 bytes (64 bits)
双精度数占用8字节（64位）
1 bit
1位
52 bits
52位
11 bits
11位

## Slide 15: Single-Precision vs Double-Precision 单精度对双精度
Single-precision number in 4 bytes (32 bits)
单精度数占用4字节（32位）
Double-precision numbers have a larger range,
& are more granular
双精度数的表示范围更广，粒度更细
Double-precision number in 8 bytes (64 bits)
双精度数占用8字节（64位）

## Slide 16: Does Precision Matter? 精度重要吗？
Sometimes It Does 有时很重要
In Feigenbaum Bifurcation 在费根鲍姆分岔中
  Clear convergence to attractor(s) 干净地收敛到吸引子
    Same results in using single-precision numbers work 使用单精度数获得相同的结果
  Chaos 混沌
    Different results from using single-precision numbers 使用单精度数带来不同的结果

## Slide 17: Lorenz’s Story 洛伦兹的故事

## Slide 18: Practice 6.2 实践6.2
Practice time: Handwritten ZIP code recognition in single-precision data type
实践时刻：用单精度数据类型进行手写邮政编码识别
Check the performance & check the results
看看性能，同时看看结果

## Slide 19: Memory vs Compute 内存对计算
Compute 计算
  Double-precision → single-precision 双精度 → 单精度
    2x numbers computed 计算的数翻倍
Memory Subsystem 内存子系统
  Double-precision → single-precision 双精度 → 单精度
    2x numbers transferred w/ the same bandwidth 同等带宽下传输的数翻倍
Ratio Not Changed 比例不变

## Slide 20: Speedup & Accuracy 加速与准确度
Speedup Here 这里的加速
  Consistent no matter in compute-bound or memory-bound cases 无论是受限于计算还是受限于内存都能获得一致的加速
Accuracy Here 这里的准确度
  Good in this problem 在这个问题上很好
  Correct classification result: depend on relative orders, but not absolute numbers 正确的分类结果：取决于相对排序，而非绝对数字

## Slide 21: Footprint 占用空间
Lower precision, less footprint in storing data
更低的精度，存放数据所占用的空间也更小
When the less footprint fits to the cache capacity at a certain level, we get a bonus in acceleration
当更小的空间占用正巧适配于某一级的缓存容量，
我们获得了一个额外的加速奖励

## Slide 22: Modern Paradigm 现代范式
Emerging AI workload today
现今涌现的人工智能工作负载
Precision status more similar to handwritten ZIP code recognition than to Feigenbaum bifurcation calculation
精度情况更近似手写邮政编码识别，而非费根鲍姆分岔
More adoption of lower precision
更多地采用了更低的精度

## Slide 23: Lower Precision 更低精度 (1)
Single-precision number in 4 bytes (32 bits)
单精度数占用4字节（32位）
Double-precision number in 8 bytes (64 bits)
双精度数占用8字节（64位）
Half-precision number in 2 bytes (16 bits)
半精度数占用2字节（16位）
7 bits, much less granular
7位，非常粗粒度

## Slide 24: Lower Precision 更低精度 (2)
Even lower precision for a group of numbers
针对一组数值采用更为激进的低精度
Sharing a group-level scaling factor
在分组级别上共享一个缩放因子
Various data types: 多种数据类型：
INT8, INT4, block FP8, MXFP8, MXFP4, NVFP4
Compute in lower precisions requires
specific hardware support
进行更低精度的计算需要特殊的硬件支持

## Slide 25: Another Idea 另一个思路
Compute in one precision,
but data stored in a different (lower) precision
用一种精度计算，用另一种（更低）精度存储数据
Less demand in hardware support of low-precision compute
降低低精度计算的硬件支持要求
Alleviate the pressure to the memory bandwidth
减轻内存带宽的压力
Restore to the compute data type just before computing
仅在计算前恢复到对应的计算数据类型

## Slide 26: Precision Touches Every Layer 精度影响每一层
Instruction: the data type specified (pd → ps), so each instruction handles 2x the numbers
指令：明示数据类型（ pd → ps ），每条指令处理的数翻倍
Memory bandwidth: 2x the numbers per byte moved
内存带宽：同等带宽下传输的数翻倍
Cache: footprint halved, so the data may fit one level closer
缓存：占用空间减半，也许能装进更近的一级缓存
Same algorithm, different bits, different performance
同样的算法，不同的位数，不同的性能

## Slide 27: Before You Lower Precision, Ask … 降低精度前思考
What does the result depend on:
exact values, or only order?
结果取决于什么：精确的数值，还是仅仅大小顺序？
What is the bottleneck: compute, memory, or both?
瓶颈在哪里：计算、内存，还是两者？
Does the hardware support it?
硬件是否提供支持？

## Slide 28: Low Precision 低精度
It’s a seemingly simple idea
这是个看起来简单的想法
This is a simplified picture w/o touch many complexities
这是一个简化的图景，并未触及很多复杂性
It’s practical & popular, but only w/ the right error tolerance & the right hardware-software acceleration
当我们能正确地容忍误差、并合理地进行软硬件加速时，
低精度能展现出其实用性，并流行于世

## Slide 29: The End